Отчет о работе службы эксплуатации за январь 2012 г.

План проведения технического обслуживания в январе выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

- ТО узла учета тепловой энергии  корп.1 тепловых узлов корп.1 под. № 1,2,3,4

- ТО эл.щитовых ГРЩ №1,2 корп.1, ГРЩ №1,2 корп.2.

- ТО эл.щитовых № 1 ГРЩ №1,2 (гараж).

- ТО узла учета тепловой энергии  (гараж).

# Выполнено 75 заявок жителей по сантехнике, 63 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - проведен ремонт 2-х дренажных приямков в подвале 2 корп.;

# - проведена замена первых запорных кранов от  стояков ГВС, ХВС в 1-й квартире - 4 крана;

# - проведена замена запорных кранов на полотенцесушители - в 3-х квартирах;

# - отключены и демонтированы  новогодние гирлянды;

# - сварочные работы по ремонту баков из под ТБО – 6шт.;

# - заменены спускные краны на стояках ГВС и ХВС в подвале корп. 4 и корп.3 – 4шт.;

# - замена кранов на радиаторе отопления – 2шт.;

# - дважды проводилась очистка медной кровли над эркерами 17-х этажей от наледи корп. 1-4;

# - сварочные работы по ремонту ограждения возле КПП-1;

# - проведена регулировка параметров ЦО и ГВС по заявке корп. 1,4 на ЦТЛ-1015/043.

# Гараж:

# - заменена насосная станция на автомойке;

# - ремонт водоотливного лотка на 2-м выезде;

# - изготовлен допол. дренажный приямок в вент. камере автомойки.

# Аварийно:

- протечка водоснабжения в нижерасположенные квартиры – 5 случаев;

- проведены сварочные работы по заделке свища на трубопроводе ХВС в подвале 1 корп. под. № 2

- проведены сварочные работы по заделке свища на трубопроводе теплосети (гараж).

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимал меры по

ликвидации неисправных участков.

# Лифтовое хозяйство:

- Проведен плановый ТО – 3 грузовых и пассажирских лифтов корп.3,4;

- проведены работы по замене подшипников лебедки пассажир. лифта корп. 1 под. № 1

# Благоустройство и озеленение двора:

- Постоянно убиралась территория двора, тротуаров и проезжей части от снега и наледи;

- залит ледовый каток и установлены хоккейные ворота на спортивной площадке у 1 корпуса;

- проведен обход и проверка наличия материальных средств, наличия средств пожаротушения в

первых подъездах корп. 1-4;

- Проведен косметический ремонт лифтовых и приквартирных холлов на этажах 3,4,7 и 10 в корп.2

под. № 3;

# - Проведен ремонт  баков под ТБО с заменой ПКБ– 5 баков;

# - установлен доводчик взамен вышедшего из строя на входной двери 3ой линии и 1ой линии корп.3

# под. № 1

- рабочим-ремонтником выполнено боле 20 заявок от жильцов.

# Главный инженер

ТСЖ «Колизей»                                                                                                  Афанасьев В. П.