Отчет о работе службы эксплуатации за апрель 2012г.

План проведения технического обслуживания в апреле  выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

- ТО этажных щитов эл.щитов корп.1

- ТО тепловых узлов корп.3 под.1,2,3,4

- ТО вентиляционной камеры автомойки (гараж)

- ТО сети электроосвещения  корп.1,2,3,4 (гараж)

# Выполнено 82 заявки жителей по сантехнике, 73 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - проведены работы по замене задвижек на главных стояках ХВС и ГВС в подвалах корп.2,3 на

# полнопроходные стальные шаровые краны Ду 80. Заменено 24 задвижки.

# - подготовлены и установлены стеллажи на склад в подвале корп.3

# - проведена регулировка параметров ГВС на ЦТП-1015/043 по корп.1,4

# - проведены работы по замене участка канализации в подвале корп.3 (заменен 1 метр трубы Ø100мм и

# установлена компенсирующая муфта)

# - проведена замена ламп уличного освещения на автостоянке за корп.3 – 2шт., на внутреннем круге –

# 3шт.

# - проведены сварочные работы по установке воздухосборника ГВС на тех. этаже корп.4(заменено 2

# крана Ø″1/2″ под.3)

# - проведены работы по промывке стояков ГВС корп.4 под.2, под.3; заменено 2 крана Ø″1″ и 2 крана Ø

# "1/2" на стояках ГВС

# - проведены сварочные работы по изготовлению и установке стойки под шлагбаум возле школы

# - проведены сварочные работы по ремонту хоз. инвентаря и по ремонту ограждения возле КПП-1

# - проведена приемка на учет водосчетчиков в 2-х квартирах

# - проведены работы по замене кранов на полотенцесушитель 2шт. корп.2

# - проведены сварочные работе по ремонту стояков ГВС и ХВС 2шт. корп.4

# - проведена проверка пожарных гидрантов на водоотдачу на тех. этажах корп.1,2,3,4

# - проводятся ремонтно-восстановительные работы на автоматике противопожарного водопровода

# корп.1 (по договору с организацией)

# Гараж:

# - изготовлен и установлен водоотливной лоток возле м/м 34

# - проведен ремонт и гидроизоляция водоотливного лотка возле м/м 228

# - заменен насос в приямке вентиляционной камеры на автомойке

# - изготовлены и установлены стеллажи в вентиляционной камере автомойки и на складе (сварочные

# работы)

# Аварийно:

# - протечка водоснабжения – 6 случаев

- засор канализации в корп.3 под.4.и корп.4 под.4

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимал меры по

отключению неисправных участков.

# Лифтовое хозяйство:

# - проведен ремонт грузового лифта корп.3 под.2.

- Проведен плановый ТР – 12 грузовых лифтов корп.3 под.1,3,4; корп.4 под.1,2,3,4

# Благоустройство и озеленение двора:

- Закончен косметический ремонт лифтовых и приквартирных холлов  на 5,6,12 этажах корп.4

под.3(без покраски) и начат ремонт этажных холлов в 1 корп. под.3;

- Проведены покрасочные работы детских игровых городков и элементов двора к летнему сезону;

- Подготовлено и проведено 2 субботника 21 и 28 апреля по наведению порядка на территории двора;

- Садовником выращена и подготовлена рассада однолетних растений для высадки на клумбы и

газоны;

- Проведен ремонт фасада, пандусов, плитки и отмостков корп.1-4;

- заменен шлагбаум на КПП-1, неисправный шлагбаум отправлен в ремонт.

# - проведен демонтаж хоккейных ворот и установка футбольных ворот на спортивной площадке у

# корп.1

- Начата сезонная генеральная уборка мест общего пользования в подъездах корп.1-4;

# - Проведен ремонт баков под ТБО (замена 8 колесных опор);

# - Расконсервирована поливочная система корп.1-4;

# - Плотником выполнено более 27 заявок;

# Главный инженер

ТСЖ «Колизей»                                                                                              Афанасьев В.П.