Отчет о работе службы эксплуатации за август 2012 г.

План проведения технического обслуживания в августе  выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

-  ТО распределительной сети и установочного оборудования подвалов корп.1-4;

-  ТО запорно-регулирующей арматуры ГВС на тех. этажах корп.2; в подвалах и тех. этажах корп.3,4;

-  проведен комплекс работ  по подготовке системы отопления и вентиляции гаража к зимним условиям

эксплуатации 2012-2013 гг.

При этом выполнены следующие работы:

- поверка и установка манометров

- набивка сальников запорной арматуры

- замена запорной арматуры

- восстановление теплоизоляции

- очистка и подкраска трубопроводов

- опрессовка системы вентиляции

Системы отопления и вентиляции сданы представителям ОАО «МОЭК» и 10 района теплосети, по

результатам проверки оформлен акт готовности к зимним условиям эксплуатации.

- ТО электрооборудования тепловых завес № 1,2 и автомойки (гараж).

- ТО силовых эл. щитов в приквартирных холлах корп.1 под.1: 2-9 этаж, корп.2 под.4: 2-17 этаж, корп.3

под.1: 2-17 этаж, корп.2 под.3: 2-17 этаж

# Выполнено 88 заявок жителей по сантехнике, 90 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - проведены работы по замене трубопроводов канализации в подвале 2 корп. (общая длина замененных

# участков 250 метров) и в подвале 3 корп. (общая длина 203 метра)

# - произведена замена 2 ламп уличного освещения на автостоянке за 4 корп., 11 ламп на внутреннем кругу,

# - произведена замена 2 кранов Ø"1/2" подачи ХВС и ГВС на офисное помещение «Строй Трест» в подвале

# 3 корп. и 2 крана Ø "1" на стояках ХВС, 2 крана Ø"1/2"- на спускниках в подвале корп.2 под.3

# - проведены сварочные работы по подготовке и промывке системы ЦО 1 корп. На тепловые узлы

# приварены резьбы и установлено 12 кранов.

# - заменены аварийные краны на полотенцесушитель в 3-х квартирах. При этом заменены 6 кранов  Ø "1",

# 6 уголков, 12 бочат

# - проведены сварочные работы по демонтажу крана и восстановлению общедомового стояка ГВС в 1-ой

# квартире.

# Гараж:

# - заменен крана Ø 1/1/2 на тепловой завесе № 1

# - проведены сварочные работы по подготовке к промывке трубопровода ХВС от  узла ввода до станции

# пожаротушения, проведена промывка 60 метров трубопровода

# - заменены 9 светильников при спуске в гараж корп.3,4

# Проведена переаттестация работников по допуску к эксплуатации электроустановок. Аттестовано 4

# сотрудника.

# Аварийно:

- засор канализации в подвале корп.2 под.1

- протечка водоснабжения в нижерасположенные квартиры – 6 случаев.

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимал меры по отключению неисправных участков.

# Лифтовое хозяйство:

# - проведены работы по ремонту эл. двигателя главного привода пассажирского лифта корп.4 под.2(замена

# подшипника)

- Проведен плановый ТР – 6 пассажирских лифтов корп.4.

# Благоустройство и озеленение двора:

-  постоянно проводился покос травы на газонах, уход и полив зеленых насаждений;

- выполнен косметический ремонт лифтовых и приквартирных холлов, вместе с примыкающими к ним

тамбурами в корп.3 под.4 на 8,9 этажах

- дополнительно на клумбах и в вазонах высажено около 50 однолетних цветов;

- произведена полная замена газона за 4 и 1 корпусами на общей площади 350-400 м2

- произведена разлиновка заасфальтированного участка автостоянки за 4 корпусом и покраска

бордюрного камня;

- произведено обновление дорожной разметки у калиток и покраска бордюрного камня въездной группы у

КПП-1

- Проведен ремонт баков под ТБО, замена 8-х колесных пар

# Главный инженер

ТСЖ «Колизей»                                                                                 В.П. Афанасьев