Отчет о работе службы эксплуатации за сентябрь 2012 г.

План проведения технического обслуживания в сентябре  выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

- проведено ТО системы канализации корп.1,2,3,4.

- проведено ТО щитов эл. питания вент. установок корп. 1,2,3,4

- проведено ТО внутреннего освещения двора

-проведено ТО эл. оборудования и насосов дренажных приямков корп. 1,2,3,4 (гараж).

# Выполнено 92 заявок жителей по сантехнике, 76 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - проведены работы по замене трубопроводов канализации в подвале корп.1 (общая длина замен-х

# участков  составила 185м) и в подвале корп.4 (2,3,4 под.- общая длина замен-х участков составила 105м)

# - проведены сварочные работы по ремонту общедомового стояка отопления – корп.4 под.4 кв.175

# - проведены работы по ремонту общедомового стояка канализации корп.2 под.2 кв.67

# - проведены работы по протяжке силовых контактов в эл. щитах приквартирных холлов  корп.2 под.2 (9-

# 17эт); к.1п.1 (10-17эт); к.1п.2 (2-9,10-17эт)

# - замена кранов на радиаторах отопления в 2-х квартирах

# - проведены работы по замене вводных кранов ХВС и ГВС –в 1-й квартире

# - проведены сварочные работы по ремонту ворот авар. выезда, элементов детской площадки на

# центральном кругу, антипарковочного столба возле КПП-2

# - установлены датчики давления ХВС в системе противопожарного водопровода на тех. этажах

# корп.1,2,3,4

# - проведено восстановление теплоизоляции на тепловых узлах подъездов корп.1,2,3,4 и  в подвале корп.1

# Гараж:

# - проведены сварочные работы по ремонту оборудования на автомойке

# - заменен смеситель в с/у автомойки

# Аварийно:

- засор канализации в подвале корп.4 под.4

- протечка водоснабжения в нижерасположенные квартиры – 4 случая.

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимал меры по отключению неисправных участков.

# Лифтовое хозяйство:

- Проведен плановый ТР – 3 грузовых и пассажирских лифтов 2 корпуса

- проведено обследование пассажирских и груз. лифтов в под.1 корп.4. По результатам обследования

принято решение о замене подшипников редуктора пассажирского лифта.

# Благоустройство и озеленение двора:

-  Постоянно  проводился покос травы на газонах придомовой территории, уход за зелеными

насаждениями, их полив и подкормка минеральными удобрениями;

- Проведен косметический ремонт лифтовых и приквартирных холлов с примыкающими к ним тамбурами

корп.3 под.4 на 4,5,6,7 этажах;

- Проведен косметический ремонт лифтовых и приквартирных холлов с примыкающими к ним тамбурами

корп.3 под.4 на 17 этаже (материал предоставлен собственником кв. 192);

- проведен ремонт и утепление пола в помещении охраны КПП-2

- Проведен ремонт 4 баков под ТБО, проведена замена 7 ПКБ;

- Плотником выполнено 25 заявок от жильцов ТСЖ;

# Главный инженер

ТСЖ «Колизей»                                                                                                Афанасьев  В.П.