Отчет о работе службы эксплуатации за октябрь 2012 г.

План проведения технического обслуживания в октябре  выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

- проведено ТО охранно-защитной дезоратизационной  системы корп. 1,2,3,4

-проведено ТО контура заземления и молниезащиты  корп. 1,2,3,4

- ТО электрооборудования и насосов с/у автомойки, с/у 2го выезда (гараж)

# Выполнено 126 заявок жителей по сантехнике, 83 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - проведен запуск системы ЦО корп. 1,2,3,4.

# - проведены работы по замене трубопроводов канализации в подвале корп.4 под.4 (общая длина

# замененного участка составила 35 метров)

# - проведены работы по ремонту общедомового стояка канализации корп.2 в 1-ой квартире

# - проведены сварочные работы по заделке свищей на трубопроводе ХВС в подвале корп.3 под.1 и в

# подвале корп.4 под.1

# - проведены работы по протяжке силовых контактов в эл. щитах приквартирных холлов корп.2 под.3

# 10-17 этажи, корп.3 под.3 2-9 этаж/10-17 этажи, корп.3 под.4 2-9 этажи

# - заменено 7 спускных кранов на стояках ХВС и ГВС в подвале корп.1,2,3

# - проведено отключение и консервация поливочных кранов

# - проведены сварочные работы по ремонту уборочного инвентаря

# - проведена прочистка воронок водостока на кровле корп.1,2,3,4

# Гараж:

# - проведен запуск системы ЦО и вентиляции

# - заменен автоматический выключатель в вент. камере автомойки

# - проведен ремонт насоса мультилифт в с/у автомойки

# - заменен блок розеток на автомойке

# Аварийно:

- засор лежака канализации в подвале корп.2 под.4

- протечка канализации в подвале корп.1 под.3

- протечка водоснабжения в нижерасположенную квартиру – 4 случая.

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимая меры по отключению неисправных участков.

# Лифтовое хозяйство:

- проведен плановый ТР-6 грузовых лифтов корп.3/4, пассажирских лифтов корп.1

# Благоустройство и озеленение двора:

-  Проведён покос травы на газонах и придомовой территории и уход за зелеными насаждениями;

- Выполнен косметический ремонт лифтовых и приквартирных холлов вместе с прилегающими к ним

тамбурами на 17 эт. корп.1 под.3, на 14/15/17 эт. корп.2 под.4

- проведен ремонт дверей в лифтовых и приквартирных холлах корп.2 под.3 на 3,4,7,10 этажах (установлены ручки защелки и дверные доводчики)

- проведен ремонт и сезонное обслуживание дверей выхода на переходные балконы корп.1-4

- проведена замена плитки на аварийных лестницах корп.1 под.2, корп.2 под.1 на общей площади 5-6 м2

- клумбы и вазоны освобождены от однолетних растений

- проведена стрижка деревьев и кустов

- Проведен ремонт  баков из под ТБО, заменено 6 колёсных пар;

- Рабочим-ремонтником выполнено 20 заявок от жильцов ТСЖ;

# Главный инженер

ТСЖ «Колизей»                                                                                                           Афанасьев В. П.