Отчет о работе службы эксплуатации за март  2013 г.

План проведения технического обслуживания в марте  выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

- ТО тепловых узлов корп.2 п.3,4

- ТО вент. камеры № 3,4 (гараж)

- ТО распределительных коробок корп.2,3,4 (гараж)

- ТО кабельных линий от эл. щитовых до этажных щитов эл. питания корп.2,3,4.

- ТО узла учета тепловой энергии корп.3.

# Выполнено 81 заявки жителей по сантехнике, 76 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - проведена набивка сальников на задвижках ХВС корп.2 – 2 шт.

# - проведены работы по замене крана Ø "1" на стояке ГВС в подвале корп.1 под.1

# - протяжка контактов в силовых эл. щитах приквартирных холлов корп.4 под.4 (3,8 этажи)

# - проведена проверка фановых труб на кровле корп.1,2,3,4

# - проведены сварочные работы и заменены задвижки на узле ввода ГВС корп.1

# - проведены сварочные работы по ремонту баков под ТБО – 4 шт. (замена ПКБ)

# - заменены вводные краны  ГВС и ХВС в 2-х квартирах

# - проведена замена кранов на полотенцесушитель в 2-х квартирах

# - проведена работы по демонтажу, ремонту, установке и настройке после ремонта теплосчетчика на узле

# учета тепла корп.1

# - проведен ремонт водосчетчика на узле учета ХВС корп.2

# Гараж:

# - проведен ремонт насоса мультилифта в с/у автомойки

# - проведен ремонт клапана подпора вентиляции при входе в гараж корп.2 под.4

# - проведена наладка теплосчетчика

# Аварийно:

- протечка водоснабжения в нижерасположенные квартиры – 3 случая.

- засор канализации в подвале корп. 2

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимал меры по

отключению неисправных участков.

# Лифтовое хозяйство:

# - проведена замена тяговых канатов грузового лифта корп.2 под.4

# - проведена наладка автоматики лифтов корп.4 под.4

# - проведен плановый ТР – 3 лифтов корп. 2

# - проведено плановое ТО пассажирских лифтов корп.3

# Благоустройство и озеленение двора:

- Постоянно убиралась территория двора, тротуаров и проезжей части от снега и наледи;

- проведенн косметический ремонт холла 1- го этажа с покраской стен и потолков, а также створок

грузового и пассажирского лифтов корп.1 под.3, корп.1 под.4;

- Проведен косметический ремонт лифтовых и приквартирных холлов с покраской стен и потолков корп.3

под. 3 на 5 и 11 этаже;

- проведен косметический ремонт тамбуров, прилегающих к лифтовым холлам корп.1 под. 4 на 2,4,5,6,7

9,11,13,15,16 и 17 этажах;

- Рабочим-ремонтником выполнено более 30 заявок от собственников.

# Главный инженер

ТСЖ «Колизей»                                                                                 В.П. Афанасьев