Отчет о работе службы эксплуатации за май 2013 г.

План проведения технического обслуживания в мае  выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

- ТО этажных щитов эл. питания корп.2 под.3,4; корп.3 под.1,2,3

- ТО узла учета тепловой энергии корп.4

- ТО тепловых узлов корп.4.п. 1,2,3,4.

# - проведено ТО кабельных линий до 1000В корп.1,2,3

# - проведено ТО оборудования тепловых завес № 1,2

- проведен комплекс работ по подготовке системы центрального отопления жилых корпусов 1,4

к зимним условиям эксплуатации 2013-14г.

При этом выполнены следующие работы:

- поверка и установка манометров

- набивка сальниковых узлов запорной арматуры

- замена запорной арматуры

- восстановление теплоизоляции

- очистка и покраска трубопроводов

- промывка системы ЦО корп.1

- замена кранов на стояках системы ЦО

- гидравлические испытания системы ЦО

Системы ЦО корп.1,4 сданы представителям ОАО «МОЭК» и теплосети, по результатам проверки

оформлен акт готовности к зимним условиям и эксплуатации.

# Выполнено 73 заявок жителей по сантехнике, 65 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - замена кранов на полотенцесушитель в 2-х квартирах

# - очистка кровли от грязи и мусора корп.1,2,3,4

# - ремонт поливочных кранов корп.3 под.1,2; корп.1 под.1

# - ремонт стояка внутреннего водостока орп.1 под.1

# - установка доп. козырьков на стене лифтовой шахты

# - ремонт стены лифтовой шахты

# Гараж:

# - проведены работы по демонтажу и сдаче теплосчетчика учета тепловой энергии в связи с истечением

# сроков поверки

# - замена кранов под манометры на узле учета тепловой энергии – 2 шт.

# - восстановление теплоизоляции системы вентиляции в венткамерах № 3,5

# Аварийно:

- протечка водоснабжения в нижерасположенные квартиры – 4 случая.

- засор канализации корп.4 под.4.

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимал меры по отключению неисправных участков.

# Благоустройство и озеленение двора:

-  Постоянно проводился покос травы на газонах, уход за зелеными насаждениями, подкормка

удобрениями и борьба с вредителями;

-  на клумбах, газонах и вазонах было высажено более 2000 однолетних цветов;

-  на газонах внутри двора и на внешней стороне произведена посадка газонной травы на общей

площади более 1500 м2;

- произведен ремонт детских игровых площадок у 3 и 4 корпусов и спортплощадки у 1 корпуса, отсыпка

гранитного отсева и покраска игровых аттракционов;

- произведена покраска и ремонт козырьков входных групп в подъезды 3 и 4 корпусов на внутренней и

внешней стороне;

- произведен ремонт и покраска потолка в помещении службы эксплуатации и в холле 1 этажа во

2 под. 4 корп.

- рабочим-ремонтником выполнено более 30 заявок от жителей;

# Главный инженер

ТСЖ «Колизей»                                                                                 Афанасьев  В.П.