Отчет о работе службы эксплуатации за июнь 2013 г.

План проведения технического обслуживания в июне  выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

- ТО запорнорегулирующей арматуры ХВС в подвалах, на тех.этажах и водомерных узлах корп.1,2,3,4

- ТО этажных щитов эл.питания корп.4.

- ТО эл.оборудования вент.камер 1,2 (гараж).

- ТО системы ХВС и ГВС (гараж)

- проведен комплекс работ по подготовке системы ЦО жилых корпусов 2,3 к зимним условиям

эксплуатации 2013-2014г.

При этом выполнены следующие работы:

- поверка и установка манометров

- набивка сальников запорной арматуры

- замена запорной арматуры

- восстановление теплоизоляции

- очистка и покраска трубопроводов и запорной арматуры

- опрессовка системы ЦО

Системы ЦО корп.2,3 сданы представителям ОАО «МОЭК», по результатам проверки оформлен акт

готовности к зимним условиям эксплуатации.

# Выполнено 61 заявок жителей по сантехнике, 53 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - проведена ревизия сети освещения в подвалах корп.2,3

# - неоднократно проводились переключения в системе электроснабжения корп.2,3 для обеспечения

# работ на электроподстанции Мосэнерго

# - проведены сварочные работы по ремонту контейнеров под ТБО – 5 шт.

# - проведена замена спускных кранов на стояках ХВС и ГВС на тех. этаже корп.1 – 3шт.; на тех. этаже

# корп.2 – 4шт.

# - проведена замена регуляторов давления в 1-ой квартире – 2 шт.

# - проведена замена кранов на радиаторе отопления в 1-й квартире

# - проведены работы по переукладке кирпичной кладки для расширения мусоросборника

# - проведены сварочные работы по изготовлению и установке крыши на мусоросборнике у 1 корп.

# - выполнены работы по заполнению сетевой водой ЦО корп.1,2,3,4. Проведен химический анализ

# сетевой воды в системах ЦО.

# Гараж:

# - проведены работы по установке и подключению теплосчетчика ТЭМ-05 на узле учета тепловой

# энергии после поверки

# - проведены работы по подготовке к зимним условиям эксплуатации систем вентиляции и отопления

# корп.2

# Аварийно:

- засор канализации в подвале  корп.2

- протечка водоснабжения в нижерасположенные квартиры – 2 случая.

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимал меры по отключению неисправных участков.

# Лифтовое хозяйство:

- Проведен плановый ТР – 1 пассажирских лифтов корп.1,4; грузовых лифтов корп.3,4

- Проведен плановый ТР – 6 грузовых и пассажирских лифтов корп.2.

# Благоустройство и озеленение двора:

- Постоянно проводился покос травы на газонах, полив и уход за зелеными насаждениями, борьба с

насекомыми и вредителями;

- в плановом порядке проведена пересадка газонной травы за 1 корпусом общей площади 800-850 м2;

- произведена покраска ограждения территории комплекса за 2 и 4 корпусами;

- Произведена замена песка в песочнице на детской площадке у 2 корп.;

- Проведен ремонт мусоросборников  под.1 корп.1 на внутренней стороне и между 2 и 3 корп. на

внешней стороне и их покраска;

- произведена переукладка тротуарной плитки за 1 корп. на внешней стороне на общей площади

18-20 м2;

- Рабочим-ремонтником выполнено более 25 заявок от жильцов;

# Главный инженер ТСЖ «Колизей»                                                                             Афанасьев В. П.