Отчет о работе службы эксплуатации за август 2013 г.

План проведения технического обслуживания в августе  выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

-  ТО  сети освещения подвалов корп. 1,2,3,4;

-  ТО запорно-регулирующей арматуры ГВС на тех. этажах корп.2; в подвалах и тех. этажах корп.2,3,4;

-  проведено ТО электрооборудования тепловых завес автомойки № 1,2 (гараж)

# Выполнено 68 заявок жителей по сантехнике, 59 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - проведены сварочные работы по изготовлению конструкций и установлены козырьки при входе в

# подвалы корп.1 под.1; корп.3 под.1; корп.4 под.1; корп.2 под.1,2;

# - проведены работы по проверке состояния и очистке колодцев дренажа с внутренней и внешней стороны

# корп.1,2,3,4, а также выпусков  из дренажа в водосток. По результатам работ  оформлен акт.

# - проведены работы по замене 2-х уличных светильников возле калитки к детскому саду;

# - повторно проведены работы по демонтажу и проверке в сервисной компании «Тепловизор»

# теплосчетчика с узла учета тепла корп.2. После ремонта прибор установлен  на штатное место.

# Проведены необходимые мероприятия по настройке и регулировке для включения прибора в работу.

# - проведены работы по ремонту 3-х оголовков колодцев дренажа между корп.2 и 3 и с внутренней

# стороны корп.2. Установлено 2 бетонных кольца и восстановлена кирпичная кладка.

# - проведена регулировка параметров системы ГВС на ЦТП аб. 1015/042 корп.2,3

# - проведены сварочные работы по ремонту ограждения по периметру за корп.2;

# - проведена замена 5 кранов на стояках ХВС и ГВС на тех. этаже корп.1;

# - проведена замена розеточного блока в консьержной корп.2 под.4;

# - проведена промывка трассы городской канализации с наружной стороны корп.4.

# Гараж:

# - проведены работы по ремонту машиномест корп. 4 № 107-125, № 231-244;

# - проведена замена спускного крана на узле ввода.

# Аварийно:

- засор канализации с наружной стороны корп.3;

- протечка водоснабжения в нижерасположенные квартиры – 4 случая.

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимал меры по отключению неисправных участков.

# Лифтовое хозяйство:

# - проведен плановый ТР-1 грузовых и пассажирских лифтов корп.1,2,3

- Проведен плановый ТР – 6 пассажирских лифтов корп.4.

# Благоустройство и озеленение двора:

-  постоянно проводился покос травы на газонах, уход и полив зеленых насаждений;

- проведена подсадка газонной травы по периметру автостоянки за 4 корпусом

- совместно с санинструктором ООО «Агрономические консультации» проведен ряд мероприятий с целью

борьбы с грызунами и насекомыми на территории комплекса  и подвалов;

- проведен ремонт отмостков и замазывание цементным раствором трещин и щелей корп. 1-4;

- произведена установка дополнительной ступени на лестницах входа в подвал корп. 1-4 с целью защиты

от попадания воды и влаги в подвалы;

- проведена покраска окон консьержных комнат корп.1-4;

- в связи с подготовкой к новому учебному году проведено обновление покраски бордюров, пешеходных

# переходов и другой дорожной информации;

- рабочим-ремонтником выполнено более 20 заявок от жителей;

# Главный инженер

ТСЖ «Колизей»                                                                                 В.П. Афанасьев