Отчет о работе службы эксплуатации за сентябрь 2013 г.

План проведения технического обслуживания в сентябре  выполнен в полном объеме.

Техническое обслуживание:

- проведено ТО системы канализации корп.1,2,;

- проведено ТО щитов эл. питания вент. установок ЩУ 1,2,3,4,5 корп. 1,2,3,4;

- проведено ТО внутреннего освещения двора

-проведено ТО дренажных приямков № 1,2 (гараж).

# Выполнено 78 заявок жителей по сантехнике, 73 – по электрике.

# Ремонтные работы:

# - проведена промывка трассы канализации с наружной стороны корп.2,3;

# - проведена ревизия колодцев ливневой канализации с наружной стороны корп.3,4;

# - проведена ревизия сети освещения на тех. этажах корп.3 под.1;

# - изготовлены и установлены доп. отливы на кровле лифтовых шахт корп.3 под.3,4;

# - проведен ремонт шлагбаума на КПП-1;

# - проведены сварочные работы по ремонту баков под ТБО – 3 шт.;

# - проведен запуск системы ЦО корп.1,2,3,4. Проведены работы по развоздушиванию систем и устранению

# непрогревов.

# Гараж:

# - проведены работы по замене катушек на электроприводе блока аварийного переключения в эл. щитовой

# № 2;

# - проведено заполнение сетевой водой трассы системы вентиляции и отопления;

# - проведена ревизия распаечных коробок корп.1,2,3,4 по периметру гаража;

# - проведена заделка протечки на м/м 82;

# - пробурены 2 отверстия  Ø 60 мм на аварийном выезде для подключения вывода от водоотводного лотка.

# Аварийно:

- протечки на водоводе ХВС в станции пожаротушения – свищ на трубопроводе (гараж);

- протечка с тройника ливневой канализации на тех. этаже корп.4 под.3;

- отключение насосов ХВС и ГВС на ЦТП аб.1015/043 (корп.1,4);

- протечка водоснабжения в нижерасположенные квартиры – 3 случая.

Дежурный персонал в аварийных ситуациях действовал правильно, своевременно принимал меры по отключению неисправных участков.

# Лифтовое хозяйство:

- Проведен плановый ТР – 3 грузовых и пассажирских лифтов 2 корпуса;

- проведен плановый ТР-6 пассажирских лифтов корп.3;

- проведены работы по замене электродвигателя грузового лифта корп.1 под.2

# Благоустройство и озеленение двора:

-  Постоянно  проводился покос травы на газонах придомовой территории, уход за зелеными

насаждениями, их полив и подкормка минеральными удобрениями, борьба с насекомыми и вредителями;

- на розариях центрального круга высажено более 30 саженце роз;

- произведена замена стеклопакетов на дверях выхода на переходной балкон корп.2 под.1 на 10 этаже,

корп.3 под.1 на 13 этаже, корп.4 под.1 на 2 этаже;

- на газоне у спортплощадки у корп.1 высажена изгородь кустов сирени;

- произведена дополнительная покраска поручней входа в подъезды корп.1,2,3,4;

- произведена покраска фасадной части переходных балконов  корп.3 под.1,2 с 13 по тех. этаж, корп.4

под.1,2,3  на общей площади более 500 м2;

- рабочим ремонтником выполнено более 20 заявок от жильцов ТСЖ;

# Главный инженер

ТСЖ «Колизей»                                                                                                Афанасьев  В.П.